## Slide 1: Alertas en una red de datos basada en NETCONF/YANG
Grupo 4

## Slide 2: ¿QUÉ ES NETCONF?
Protocolo codificado que proporciona al transporte para comunicar la petición formateada en YANG.
Permite obtener la configuración o de los datos de funcionamiento de un dispositivo de red desde un sistema centralizado, como una computadora portátil.
Para su habilitación:
  CiscoXR6 (config)# netconf-yang agent ssh port 830
Comando útiles:
  Para ver los clientes actualmente conectados:
  CiscoXR6 (config)# do show netconf-yang clients
  Para ver las estadísticas de las peticiones realizadas al router:
  CiscoXR6 (config)# do show netconf-yang statistic

## Slide 3: Servicios
Entre los servicios que proporciona tenemos transacciones como:
  Rollback de configuración cuando parte de esta configuración falla.
  Mecanismo simple basado en llamadas de procedimiento remoto (RPF) para facilitar la comunicación entre un cliente (script, api centralizada y un servidor (router de Cisco).
  Usa el Secure Shell (SSH) como la capa de transporte
  Entre las operaciones que permite ejecutar tenemos:
    - Get-config, para obtener la configuración actual del router
    - Set-config, que permite cambiar o añadir uno de los parámetros de router.

## Slide 4: YANG
Es un lenguaje basado los estándares del modelado de datos usado para crear los pedidos de la configuración del dispositivo o las peticiones los datos operativos del comando show.
Tiene un formato estructurado basado en estructuras XML para que sea legible.
Permite al cliente crear las peticiones de la configuración y de los datos de funcionamiento.

## Slide 5: Diagrama de Proyecto

## Slide 6: PythonClient
Es una aplicación desarrollada en lenguaje Python por un miembros de la comunidad de Cisco y permite establecer una conexión SSH/NETCONF con el router Agente.
Además cuenta con instrucciones contenidas en funciones para ejecutar comandos como, get-config, set-config, etc que facilita la generación de consultas YANG
Python
Guía > https://netconf-client.readthedocs.io/en/latest/quickstart.html
GitHub > https://github.com/darylturner/node-netconf

## Slide 7: Código Python – Enlace Hello con NETCONF
Es necesario instalar la librería “paramiko”
$ pip install paramiko